Правила установки и использования детских удерживающих устройств

Каждый ответственный и заботливый родитель делает все возможное для того, чтобы перевозка детей в автомобиле была как можно безопасней. Для осуществления такой перевозки необходимо соблюдение ПДД РФ, в частности п. 22.9 ПДД РФ, в соответствии с которым перевозка детей до 12 лет (включительно) осуществляется с использованием детских удерживающих устройств на переднем пассажирском сидении и до 7 лет на заднем пассажирском сидении, при условии, что автомобиль оборудован ремнями безопасности, предусмотренных конструкцией транспортных средств.

Наиболее серьезные травмы в ДТП получают дети, перевозимые без детских удерживающих устройств, но травмы также получают и дети-пассажиры, перевозимые в детских удерживающих устройствах, но неправильно установленных в автомашине.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ:

- Детские удерживающие устройства предназначены для перевозки детей от рождения до достижения ими роста 150 см

- При выборе детского удерживающего устройства необходимо учитывать вес, рост и возраст ребенка. Помните, что универсальные детские удерживающие устройства в меньшей степени обеспечивают безопасность ребенка, в отличии от идеально подобранного удерживающего устройства для конкретного ребенка;

- При покупке детского удерживающего устройства возьмете ребенка с собой, «примерьте» его в магазине (пусть ребенок попробует посидеть в нем);

- Детское удерживающее устройство должно соответствовать Европейскому стандарту безопасности и быть сертифицировано;

- Перед установкой детского удерживающего устройства в автомобиль, внимательно прочитайте инструкцию по его установке. Попросите консультанта магазина показать, как правильно закрепить детское удерживающее устройство и пристегнуть ребенка в нем;

- Детское удерживающее устройство должно быть прочно установлено в автомобиле. Прочная фиксация в машине – залог безопасности ребенка;

- Жесткое крепление детского удерживающего устройства к кузову автомобиля обеспечивает наилучшую защиту ребенка;

- Если после установки детское удерживающее устройство легко можно сместить рукой, то стоит перепроверить правильность его установки, либо отказаться от приобретения такого устройства;

- Самым безопасным местом  для установки детского удерживающего устройства является среднее заднее пассажирское место, самым небезопасным – на переднем пассажирском сидении. При установке детского удерживающего устройства на переднем пассажирском сидении необходимо отключить подушку безопасности, кресло устанавливается лицевой частью по направлению движения;

- Посадив ребенка в детское удерживающее устройство, пристегните его ремнями, установленными на данном устройстве (внутренние ремни или трехточечные ремни безопасности), при этом ремни не должны провисать.

Ремень безопасности

При использовании стандартных ремней безопасности при перевозке детей старше 7 лет на задних пассажирских сидениях или детей старше 12 лет на  переднем пассажирском сидении, помните, что ремень безопасности не выполняет своей функции, если он неправильно надет. Следите за тем, что ремень безопасности был правильно одет на ребенке – диагональная часть ремня должна проходить по плечу и поперек груди, при этом она должна быть достаточно натянутой, чем меньше у ремня свободный ход, тем лучше. Ремень не должен располагаться у самого края плеча ребенка, так как ремень, в случае аварии может соскользнуть, и ребенок будет выброшен вперед. Кроме того, ремень не должен находиться на уровне шеи ребенка, так как при резком торможении ремень может врезаться в шею или лицо ребенка и стать причиной удушения или разреза.

- НИКОГДА НЕ ПЕРЕВОЗИТЕ РЕБЕНКА У СЕБЯ НА КОЛЕНЯХ ИЛИ НА РУКАХ, ТАК КАК В СЛУЧАЕ АВАРИИ ВЕС РЕБЕНКА ВОЗРАСТЕТ В 20-30 РАЗ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СКОРОСТИ, И ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ЕГО УДЕРЖАТЬ, ПРИ ЭТОМ МОЖЕТЕ ПРИДАВИТЬ ЕГО СОБОЙ!

- НЕ ПРИСТЕГИВАЙТЕСЬ ОДНИМ РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ С РЕБЕНКОМ, В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ ВЫ РАЗДАВИТЕ ЕГО СОИМ ВЕСОМ!

- НЕ ПОДКЛАДЫВАЙТЕ ПОДУШКИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ РЕБЕНОК СИДЕЛ ВЫШЕ, И ЕГО МОЖНО БЫЛО ПРИСТЕГНУТЬ РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ. В СЛУЧАЕ АВАРИИ, ПОДУШКА ВЫПАДЕТ, РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ УДЕРЖИТ РЕБЕНКА И ОН БУДЕТ ВЫБРОШЕН ВПЕРЕД!